SYNThese du dossier

et resume non technique dE L’ETUDE D’IMPACT et

de l’etude de dangers

SOMMAIRE

1.	L'ENTREPRISE	3

2.	L'ACTIVITE de TRANSIT, TRI, BROYAGE ET CONDITIONNEMENT	7

Activités soumises à autorisation	7

Activités soumises à déclaration	8

Activités non classées	8

3.	IMPLANTATION	12

4.	EFFECTIF et rythme d’activité	12

5.	UTILITES ASSOCIEES AUX activités de tri et de stockage	12

6.	ETAT INITIAL DU SITE	14

7.	IMPACT DES ACTIVITES SUR L'ENVIRONNEMENT	15

L'impact visuel	15

Le trafic	15

L'eau	15

Le sol	16

L'air	16

Effets sur le climat	17

Le bruit	17

Les odeurs	18

Les déchets	18

Impact sur la santé	19

Impact sur la faune et la flore	19

Notice d’Incidence Natura 2000	20

8.	Les risques de sinistre / RESUME ETUDE DE DANGERS	21

9.	Remise en état du site en fin de vie	34

10.	Evaluation des risques sanitaires	34

11.	CONCLUSION	35

# L'ENTREPRISE

La société Paprec Réseau – Agence Paprec Rhône-Alpes est actuellement autorisée sur le site de Saint-Priest pour l’exploitation d’une activité de  transit, tri et conditionnement de déchets non dangereux, papiers, cartons, plastiques, bois et métaux.

Aujourd’hui, suite à l’augmentation de ses activités, la société Paprec Réseau – Agence Paprec Rhône-Alpes, souhaite  accroître son activité mais également mettre à jour son classement ICPE, notamment avec les rubriques suivantes :

- 2713 : Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d’alliage de métaux ou de déchets d’alliage de métaux non dangereux,

- 2714 : Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois,

- 2716 : Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes,

- 2791 : Installation de traitement de déchets non dangereux,

- 2517 : Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes, autres que ceux visés par d’autres rubriques.

L’évolution d’activité de ce centre de tri et de broyage justifie la réalisation de ce dossier de demande d’autorisation au titre des I.C.P.E (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement).

Ce dossier est établi conformément aux articles R 512-3 à R 512-9 du Livre V du Code de l’Environnement – partie réglementaire.

Le site de la société PAPREC Réseau – Agence Rhône- Alpes de St-Priest se trouve pour partie sur la commune de SAINT-PRIEST, et pour une autre partie sur la commune de CHASSIEU.

Le site est situé en zone UI au regard du Plan Local d’Urbanisme (PLU) des communes de Chassieu et de Saint-Priest. La zone UI est une zone spécialisée à vocation industrielle, artisanale, scientifique et technique ; elle admet les bureaux et services mais elle interdit en principe les activités commerciales. Les ICPE n’y sont  pas interdite.

Il se situe dans la zone industrielle de Mi Plaine et est entouré de bâtiments à usage industriels.

Le site se situe à proximité immédiate du site PAPREC Réseau – Agence Paprec Rhône-Alpes de Chassieu.

Le terrain est localisé sur les parcelles cadastrales suivantes :

- commune de Saint-Priest : parcelles numérotées 140, 141, 145 et 131, section AY,

- commune de Chassieu : parcelle numérotée 349 de la section BY.

Le terrain appartient à la SCI JEROMI DE CHASSIEU. PAPREC est locataire des bâtiments.

La superficie totale du site est de 26 530 m2.

Source : Géoportail

L’accès au site se fait par la rue Pascal via une entrée positionnée sur l’emprise de la commune de Saint-Priest. Cette rue permet de rejoindre la route nationale RN 346 puis l’autoroute A43 située plus au Sud.

Le portail est ouvert pendant les heures d’exploitation et fermé le reste de la journée.

L’altitude moyenne du terrain est de 208 m.

Coordonnées Lambert :	Latitude (Y) : 2 083,4 km Nord

(Lambert zone 2 Etendue)	Longitude (X) : 804,9 km Est

Le site comprend 5 bâtiments d’une superficie de  13 020 m2, représentant 49 % de l’emprise générale du site.

Aucune modification structurelle des bâtiments n’est prévue dans le cadre de ce dossier.

La société PAPREC Réseau – Agence de Paprec Rhône-Alpes de Saint-Priest est bordée :

- à l’Est, par le second site PAPREC Réseau – Agence de Paprec Rhône-Alpes de Chassieu,

- au Sud, par la société MEUBLES BM, puis par le chemin de Genas,

- à l’Ouest, par la carrière VERDOLINI,

- au Nord, par la carrière VERDOLINI et la société EIFFAGE CONSTRUCTION

Source : Google Maps

# L'ACTIVITE de TRANSIT, TRI, BROYAGE ET CONDITIONNEMENT

L’activité consiste à trier puis regrouper, broyer et conditionner les déchets en transit avant réexpédition vers des centres de traitement agréés.

Le site Paprec Réseau – Agence Paprec Rhône-Alpes  comprendra plusieurs entités :

- l’activité de transit, tri et conditionnement de DND (issus des industriels, des artisans, des commerçants, et des collectes sélectives des ménages, etc), déchets de mono produits (papiers/cartons, plastiques, bois, ferrailles, déchets de chantiers/encombrants, gravats ;

- l’activité de traitement de déchets non dangereux (presses, broyeurs papier et bois).

Le centre ne recevra pas d’ordures ménagères brutes, de déchets d’activités de soins, de déchets fermentescibles, et radioactifs.

## Activités soumises à autorisation

| Désignation de l’activité | Valeurs des paramètres de classements | N° rubrique | Classement | Situation actuelle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2714.1- Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l’exclusion des activités visées aux rubriques 2710 et 2711 | Le volume maximum susceptible d’être stocké sur site est de 25 194 m3 Papiers/Cartons : 13844 m3 Plastiques : 2098 m3 Bois : 6 630 m3 Déchets non dangereux : 2 390 m3 | 2714.1 | A | Déjà classé A |
| 2791.1- Installation de traitement de déchets non dangereux à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782 | Le volume maximal de papiers/carton et bois susceptible d’être traité sur site est de 770 t/j | 2791.1 | A | Déjà classé A |

## Activités soumises à déclaration

| Nature des activités | Volume des activités | N° rubrique | Classement | Situation actuelle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2716.2- Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719. | Le volume maximum de déchets de chantiers / gravats / encombrants susceptible d’être présent sur site est de 127 m3 | 2716.2 | D | / |
| 2713.2- Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d’alliage de métaux ou de déchets d’alliage de métaux non dangereux, à l’exclusion des activités et installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712 | La surface maximum susceptible d’être occupée par des déchets de métaux est de : 132 m² | 2713.2 | D | / |

## Activités non classées

| Nature des activités | Volume des activités | N° Rubrique | Classement | Situation actuelle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1220- Stockage, emploi d’oxygène | Le stock maximum d’oxygène susceptible d’être présent sur site est de 6 kg | 1220 | NC | / |
| 1418- Stockage, emploi d’acétylène | Le stock maximum d’acétylène susceptible d’être présent sur site est de 4 kg | 1418 | NC | / |
| 1432- Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de) | Le stock de liquide inflammable susceptible d’être présent sur site représente une capacité équivalente de 2,4 m3 | 1432 | NC | / |
| 1435- Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs | Le volume équivalent maximum de carburant susceptible d’être distribué sur le site est de 93 m3 | 1435 | NC | / |
| 2517 - Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d’autres rubriques. | La capacité maximum de stockage sur site étant de 30 m2 | 2517 | NC | / |
| 2930- Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur y compris les activités de carrosserie et de tôlerie. | La surface maximum susceptible d’être occupée par l’atelier est de 170 m2 | 2930 | NC | / |

Bilan des flux de déchets entrants et sortants

| FLUX ENTRANTS | FLUX SORTANTS |
| --- | --- |
| Matières entrantes | Quantité (T/an) | % des déchets par rapport au volume total | Matières sortantes | Pourcentage de matières | Quantité (T/an) |
| Papiers / Cartons | 96 000 | 48,5% | Papiers/cartons | 97,00% | 93 120 |
|  |  |  | Refus de tri | 3,00% | 2 880 |
| plastiques | 15 000 | 7,6% | Plastiques | 85,00% | 12 750 |
|  |  |  | Refus de tri | 15,00% | 2 250 |
| DND issus des industriels et DND issus des collectes sélectives issues des ménages | 36 000 | 18,2% | Papiers/cartons | 30,00% | 10 800 |
|  |  |  | Plastiques | 8,00% | 2 880 |
|  |  |  | Bois | 16,00% | 5 760 |
|  |  |  | Métaux | 6,00% | 2160 |
|  |  |  | Refus de tri | 40,00% | 14 400 |
| Bois | 24 000 | 12,1% | Bois | 97,00% | 23 280 |
|  |  |  | Refus de tri | 3,00% | 720 |
| Ferrailles | 12 000 | 6% | Métaux | 100,00% | 12 000 |
| Déchets de chantiers/gravats/encombrants | 15 000 | 7,6% | gravats | 9% | 1 350 |
|  |  |  | Bois | 12% | 1 800 |
|  |  |  | Plastiques | 0,9% | 135 |
|  |  |  | Papiers/Cartons | 1,5% | 225 |
|  |  |  | Ferrailles | 6,6% | 990 |
|  |  |  | Refus de tri | 70% | 10 500 |
| Total Déchets | 198 000 | 100% |  |  | 198 000 |

Le stockage des déchets est réalisé principalement à l’intérieur des bâtiments. Le broyage de papiers est réalisé à l’intérieur des bâtiments 1, 3, 4 et le broyage de bois sous le bâtiment 3. Des bennes en attente de tri et/ou conditionnement et/ou d’évacuation seront stockées à l’extérieur sur des aires étanches.

Les déchets non valorisables résultant du tri sont éliminés dans des installations autorisées au titre des installations classées.

Le stockage des déchets est réalisé sous forme d’ilots (cf résumé étude de dangers).

# IMPLANTATION

Le terrain est situé pour partie sur la commune de SAINT-PRIEST, et pour une autre partie sur la commune de CHASSIEU, dans la zone industrielle de Mi Plaine. Le site est entouré de bâtiments à usage industriels (habitation la plus proche à environ  750 m du terrain).

L’accès au site se fait par la rue Blaise Pascal via une entrée positionnée sur l’emprise de la commune de Saint-Priest. Cette rue permet de rejoindre la route nationale RN 346 puis l’autoroute A43 située plus au Sud.

La zone d’implantation présente des habitations à proximité (la plus proche à environ  20 m des bâtiments).

Le site était exploité initialement par la société « L’AVENIR » spécialisée dans la production d’éléments de construction préfabriqués (implantation en 1971-1972).

En 1998, le site est racheté par la société Rhône Récupération. Suite au rachat du site par PAPREC en 2000, la dénomination a changé pour devenir Paprec Rhône-Alpes.

# EFFECTIF et rythme d’activité

L’effectif actuel du site PAPREC Réseau Agence Rhône-Alpes est  de 61 personnes (dont 18 chauffeurs, 12 trieurs, 5 commerciaux, 4 assistantes, 3 administratifs, 6 caristes, 9 responsables, 1 chef d’exploitation, 3 directeurs).

Il est prévu d’augmenter l’effectif d’ici 5 ans, soit de passer à 75 personnes.

Dans le cadre de la nouvelle demande d’autorisation d’exploiter, les horaires seront les suivants :

- de 6h00 à 20h00 du lundi au vendredi et occasionnellement le samedi,

- exceptionnellement le dimanche et les jours fériés et de 5h00 à 21h00.

Aucun chargement ou déchargement ne sera réalisé en dehors de ces horaires d’ouvertures

# UTILITES ASSOCIEES AUX activités de tri et de stockage

- Traitement des déchets

Le site présente divers équipements dédiés au traitement des déchets :

- deux broyeurs cartons,

- deux presses papiers/cartons

- un broyeur papiers confidentiels,

- un coupe bobinots,

- un coupe bobine,

- un broyeur bois,

- trois compacteurs papiers.

- Chauffage

- Aucun chauffage dans les bâtiments de tri et de stockage,

- Radiants électriques ou pompes à chaleur pour le chauffage des bureaux.

- Compresseur

Un compresseur est utilisé au niveau du bâtiment n°4. Celui-ci présente une puissance électrique absorbée de 5,1 kW.

- Groupes froids

Plusieurs groupes froids sont utilisés pour la climatisation des bureaux. Ceux-ci présentent une puissance électrique absorbée totale de 32,2 kW (fluide de type R410A) au niveau des bureaux Paprec Réseau et de 1,77 kW (gaz R407C) au niveau des bureaux La Corbeille Bleue.

- Transformateur

Le site dispose d’un transformateur à huile d’une puissance de 1 200 kVA

- Atelier de maintenance

Un atelier de maintenance et de réparation et d’entretien d’équipements est présent sur le site. Sa surface est d’environ 170 m2.

- Gaz industriels

Le site dispose d’un poste à soudure nécessitant l’utilisation de gaz industriels (oxygène, acétylène, Arcal). Le site ne présente pas de stockage de ces bouteilles. Elles sont remplacées directement lorsqu’elles sont vides.

- Station carburants

Le site dispose d’une station de carburant pour l’alimentation des poids lourds (gasoil) et des chariots de manutention (GNR). Le stockage de gasoil et de fioul est réalisé dans une cuve enterrée double enveloppe  munie d’une détection de fuite.

- Aire de lavage

Le site présente une aire de lavage destinée au lavage des camions de la société PAPREC.

L’aire est actuellement équipée d’un système de lavage haute pression relié au réseau d’assainissement communautaire.

# ETAT INITIAL DU SITE

|  | Etat initial | Remarques |
| --- | --- | --- |
| Topographie | Saint-Priest se situe à proximité de Lyon, dans le département du Rhône. | - |
| Paysage | La société PAPREC est située dans une zone industrielle. | Un bosquet et quelques terrains agricoles sont situés à l’Ouest du site. |
| Ecosystème | Aucune ZNIEFF n’est localisée sur les communes de Saint-Priest et Chassieu. | - |
| Géologie | Le site est localisé sur un ensemble géologique de type graviers, galets et sables. | - |
| Hydrologie Hydrogéologie | Le terrain sur lequel est implantée la société PAPREC est située dans un périmètre de protection de captage d’eau potable (captage du chemin de l’Afrique). | Absence de déclaration d’utilité publique sur ce captage |
| Hydrographie | Le site est marqué par la présence, à environ 7 km au Nord du canal de Jonage (Rhône). | - |
| Air | Le site se situe dans une zone d’activités, susceptible d’avoir un impact sur la qualité de l’air aux alentours. De plus, le site se situe prés de l’autoroute A 43 et de la Route Nationale 346 qui peuvent provoquer une pollution due aux passages des véhicules. | - |
| Acoustique | Le bruit est essentiellement celui des infrastructures routières, de l’aérodrome, et des activités industrielles voisines. | - |
| Influence de l'Homme sur le milieu | Les habitations les plus proches sont situées à environ 750 mètres du site Paprec. Absence d’ERP à proximité du site. | Le site est situé en zone industrielle. |
| Site remarquable | Deux monuments inscrits sont localisés sur la commune de Saint-Priest. | Le site n’est pas dans le périmètre de protection de ces sites. |
| Réseaux | Une canalisation enterrée de gaz est située à environ 50 m du site. | - |

# IMPACT DES ACTIVITES SUR L'ENVIRONNEMENT

Dans la partie suivante du résumé, chaque domaine de l'environnement du centre de tri, est passé en revue, pour expliquer les mesures prises pour garantir l'absence de nuisances de ses activités sur l'environnement.

## L'impact visuel

Les bâtiments ont des dimensions équivalentes aux bâtiments industriels déjà implantés sur la zone industrielle. Ce sont des bâtiments existants. Il n’y aura pas de constructions nouvelles dans le cadre du dossier.

## Le trafic

L'approvisionnement et l'expédition des déchets se font par voie routière.

Les apports et enlèvement de déchets se font à l’aide de camions multi-bennes, la plupart du temps équipés de remorques, divisant ainsi le flux de poids lourds par 2.

Le flux maximal prévisionnel de livraisons/expédition est estimé à 180 camions et véhicules légers par jour (90 camions en bi-bennes + 90 véhicules légers).

| Axe routier | Comptage moyen journalier | Pourcentage lié à Paprec (pour 90 PL bi-bennes et 90 VL) | Pourcentage lié à PAPREC (sur le flux global futur envisagé) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PL | VL | PL | VL |  |
| N 346 située à l’Est | 14560 | 61272 | 0,62% | 0,15% | 0,24% |
| RD 306 situé au Sud | 1095 | 20 818 | 8,3% | 0,43% | 0,82% |
| A43 située au Sud | 5301 | 100710 | 1,7% | 0,09% | 0,17% |
| Chemin de Genas (route d’accès au site) | 1500 (donnée de 2006) | / | / | 12% |

La départementale RN346 située à proximité du site permet de rejoindre l’autoroute A43.

## L'eau

Le site est raccordé au réseau public pour la fourniture d'eau potable, l’aire de lavage, ainsi que la protection incendie (RIA).

La consommation d'eau à usage domestique s’élèvera à 1 013 m3.

L’aire de lavage consommera annuellement environ 1080 m3.

La consommation du réseau incendie armé s’élèvera à quelques dizaines de litres uniquement nécessaires aux exercices annuels d’incendies (test du bon fonctionnement des RIA).

Les eaux usées domestiques sont dirigées vers le réseau d'eaux usées de la commune qui achemine les eaux à la station d'épuration de Saint-Fons. Une autorisation de déversement a été accordée en 2009 par le Grand Lyon.

- Les eaux de toiture

Le réseau d’eaux de toiture, exempt de pollution, est dirigé vers le réseau communal d’eaux pluviales avant de rejoindre le milieu naturel via un bassin de rétention/infiltration.

- Les eaux pluviales de voiries et de parking

Le réseau d’eaux pluviales de voiries rejoint le réseau communal, après passage par un débourbeur / séparateur  à hydrocarbures puis sont acheminés vers le réseau communal d’eaux pluviales avant de rejoindre le milieu naturel.

Le débourbeur / séparateur à hydrocarbures présente un débit de 42 l/s.

- Les eaux de l’aire de lavage

Les eaux de l’aire de lavage rejoignent le réseau d’assainissement communautaire après passage par un débourbeur / séparateur à hydrocarbures présent sur le site.

Le débourbeur / séparateur  à hydrocarbures présente un débit de 3 l/s.

Le produit utilisé pour le nettoyeur haute pression est un détergent alcalin dont les tensioactifs sont biodégradables à plus de 90%.

- Les eaux de l’aire de dépotage de carburants

Les eaux de l’aire de dépotage et de ravitaillement en carburant rejoignent le réseau communal d’eaux pluviales après passage par un débourbeur / séparateur  à hydrocarbures présent sur le site puis sont dirigés vers le milieu naturel.

Le débourbeur / séparateur  à hydrocarbures présente un débit de 1,5 l/s.

- Eaux incendie

Une vanne de sectionnement est mise en place à la sortie du réseau d’eaux pluviales, après les trois débourbeurs / séparateurs à hydrocarbures, pour permettre la rétention des eaux incendie.

## Le sol

Les bennes de stockage de déchets sont positionnées sur des aires étanches. En cas de déversement accidentel de produits dangereux, la vanne de sectionnement placée sur le réseau d’eau de voirie permet de retenir les effluents sur le site.

Le stockage des produits à risque (huiles, peinture, diluant, liquide de refroidissement) est réalisé sur des bacs de rétention.

La cuve de stockage de gasoil et fioul présente une double enveloppe et un système de détection de fuite régulièrement utilisé pour vérifier l’étanchéité de la citerne.

## L'air

Les émissions atmosphériques du site liées à la production proviennent :

- des envols d’éléments légers de matières (papiers/cartons surtout en vrac,…),

- du broyeur papiers,

- du broyeur bois.

Les différentes mesures compensatoires qui sont et qui seront prises pour éviter l’envol d'éléments légers (notamment en dehors du site) sont les suivantes :

- les camions de transport de matières sont fermés ou munis de bâches, limitant le risque d'envols au cours du transport,

- les camions de transport de matières ne sont ouverts qu’au moment du dépotage,

- le site est clôturé,

- les opérations de déchargement sont surveillées, et en cas d’envols fortuits, les agents du site sont immédiatement mobilisés pour effectuer le ramassage des éléments envolés,

- Le déchargement des matières se fait sous les bâtiments,

- Le site est nettoyé régulièrement.

Le broyage des papiers et du bois est réalisé à l’intérieur de bâtiments couverts et un nettoyage régulier des installations est réalisé.

L'impact lié à l'activité du site provient également du trafic des véhicules lors de la livraison et des expéditions.

Les véhicules de transport de la société PAPREC utilisent de l’AdBlue (additif) pour réduire les émissions d’oxydes d’azotes (conversion maximale de 85 % des oxydes d’azotes contenus dans les gaz d’échappement en azote et vapeur d’eau).

## Effets sur le climat

Les seules sources de rejets atmosphériques qui peuvent avoir un effet sur le climat sont liées aux rejets des gaz d’échappement des camions. De l’AdBlue (additif) est donc utilisée par chaque camion, pour réduire ses émissions (notamment en oxydes d’azotes).

## Le bruit

Dans le cadre du dossier, les valeurs réglementaires à respecter seront donc celles de l’arrêté du 23 janvier 1997. L’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées fixe les niveaux sonores limites admissibles en limite de propriété :

- en période diurne (7 h 00 – 22 h 00, sauf dimanches et jours fériés) : 70 dB(A)

- en période nocturne et dimanches et jours fériés : 60 dB(A)

L’arrêté définit également l’émergence admissible : celle-ci constitue la différence entre le niveau sonore pendant l’activité de l’établissement et en dehors de toute activité.

| Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergences réglementées (incluant le bruit de l’établissement) | Emergence admissible pour la période de jour allant de 7 h à 22 h sauf dimanche et jours fériés | Emergence admissible pour la période de nuit allant de 22 h à 7 h ainsi que les dimanche et jours fériés |
| --- | --- | --- |
| Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 45 dB(A) | 6 dB(A) | 4 dB(A) |
| Supérieur à 45 dB(A) | 5 dB(A) | 3 dB(A) |

On appelle zone à émergence réglementée :

- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’arrêté d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse),

- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de l’arrêté d’autorisation,

- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de l’arrêté d’autorisation dans les zones définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Les sources sonores dues à l’activité sont principalement liées aux équipements associés aux activités de tri (broyeurs, presses), et aux allers et venues des camions de livraisons. Celle-ci a surtout lieu en période de jour. Les camions rejoignent rapidement des voies à grande circulation.

Les nuisances sonores sont minimisées en raison :

- de la vitesse de circulation réduite des camions transporteurs sur le site,

- du capotage du broyeur principal de papiers/cartons au bâtiment n°1,

- de l’absence de sirènes périodiques.

Une étude bruit a été réalisée en décembre 2011. Cette étude a conclue que les prescriptions réglementaires étaient respectées.

## Les odeurs

Aucun des déchets admis sur le site ne sera à l’origine d’odeurs car aucun déchet fermentescible ne sera reçu sur le site.

## Les déchets

Ce sont principalement des déchets de refus de tri (papiers, cartons, plastiques...), des déchets de bureaux, et des déchets épisodiques d’entretien (boues de curage du débourbeur, huiles usagées).

Les quantités de déchets produits sont résumées ci-après :

| Types de déchets | Quantités annuelles produites |
| --- | --- |
| Refus de tri | 35 750 T |
| Métaux non ferreux | 840 T |
| Huiles usagées | 900 L à 1 000 L |
| Déchets Hydrocarburés débourbeur | Environ 10 m3/an |
| DIB admnistratif | 800 à 1 000 kg |
| Piles usages | Restituées au fil de l’eau aux points de collectes |
| Matériels électriques et électroniques usagés | En fonction de la demande, ces déchets sont collectés et traités par la société PAPREC D3E |
| Bois | 4 400 T |
| Déchets verts | À la commande |

Les déchets sont éliminés dans les filières adaptées : incinération ou recyclage. Des bordereaux de suivi de déchets sont émis à chaque enlèvement de déchets dangereux (pots de peinture usagés, d’huile usée..).

## Impact sur la santé

- Environnement humain

Le centre de tri est implanté dans une zone réservée aux implantations industrielles. Les habitations les plus proches sont situées à environ 750 mètres du site.

- Nuisances liées aux activités.

Les activités prévues ne génèreront aucun rejet polluant dans l’environnement.

Les gaz d’échappement des camions, pour la période où ces camions se trouvent sur le centre de tri, sont libérés en quantité très faible, relativement aux gaz d’échappement dégagés par les véhicules transitant sur les axes de circulation proches (RN346, A43).

## Impact sur la faune et la flore

Les activités du site PAPREC ne génèreront pas :

- de rejets ou pompage des eaux dans le milieu souterrain ou superficiel pouvant agir sur le cycle de l’eau ;

- de modification notable des sols avec apport de terre externe, remaniement régulier, travail de la terre entraînant des modifications de la pédologie du site et de son environnement.

- de rejets atmosphériques dont la température puisse agir sur l’environnement ;

- d’émission intempestive de lumière ou création de zone obscure sur des aires naturelles pouvant entraîner une modification de la photosynthèse, de l’absorption de carbone et voir eutrophisation des zones aquatiques.

Nous pouvons noter que le site est implanté en zone industrielle non propice au développement d’espèces naturelles protégées. De plus, il s’agit d’une installation existante. Aucune nouvelle construction ne sera réalisée dans le cadre du projet.

Sur le territoire communal de Saint-Priest, Chassieu, aucune ZNIEFF n’est répertoriée. Sur la commune de Genas, il est répertorié une ZNIEFF de type I, n°820032297 - « Prairies de Pusignan ». Le site Paprec Réseau de Saint-Priest est situé en dehors du périmètre de cette ZNIEFF, à environ à 6 km à l’est.

Il n’a pas été répertorié de ZICO sur le territoire communal de Saint-Priest, Chassieu, et Genas.

Le territoire communal de Saint-Priest, Chassieu, et Genas ne fait partie d’aucun parc naturel régional.

Sur les communes de Saint-Priest, Chassieu, et Genas, il n’a pas été recensé d’arrêté préfectoral de protection de biotope.

Les communes de Saint-Priest, Chassieu, et Genas ne sont pas concernées par un Contrat de rivière.

Sur les communes de Saint-Priest, Chassieu, et Genas, il n’a pas été recensé de zone Natura 2000.

## Notice d’Incidence Natura 2000

Le site d’implantation est situé à environ 7 km au Sud de la zone Natura 2000 « Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques de l’île de Miribel-Jonage ».

La synthèse des différents impacts liée au site Paprec de Saint-Priest est la suivante :

- le site d’implantation du projet est situé à 7 km de la zone Natura 2000,

- les eaux pluviales de voiries sont traitées par des séparateurs hydrocarbures avant rejet dans le réseau communal.

- les rejets atmosphériques du site sont limités au trafic des véhicules.

- le bruit généré par le site est essentiellement du à la circulation des poids lourds et au fonctionnement des broyeurs.

- l’implantation du site ne conduit pas à détruire des habitats de la zone Natura 2000 de l’île de Miribel-Jonage.

L’ensemble des points présentés dans l’étude d’impact et la notice d’incidence permet d’affirmer que le site n’est pas susceptible d’avoir d’impacts sur la zone Natura 2000 « Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques de l’île de Miribel-Jonage ».

# Les risques de sinistre / RESUME ETUDE DE DANGERS

Le risque principal sur ce site de tri et de stockage de déchets est l'incendie, associé à une possible pollution de l'eau et de l'air.

Des moyens importants de prévention et de lutte contre l'incendie sont mis en place, avec formation adaptée du personnel :

- Exutoires de désenfumage en toiture des bâtiments n°1, 2, et 4. Le bâtiment 3 est un auvent et le bâtiment 5 accueille les locaux administratifs.

- Extincteurs et RIA pour attaque immédiate d’un départ de feu.

- Poteaux incendie sur la voie publique.

- Voies d'accès largement dimensionnées avec accès pompiers possible à proximité de tous les bâtiments.

- Une vanne d’arrêt implantée au niveau du réseau eaux pluviales de voirie, afin de pouvoir retenir sur le site les eaux d’incendie éventuellement polluées.

- Un mur coupe-feu séparatif entre les bâtiments n°2 et 3,

- Des murs coupe-feu en façades des bâtiments n°1, 2, 3 et en limite de propriété Sud (à côté du pont bascule), permettant de limiter les flux thermiques rayonnés en cas d’incendie.

- Des opérations de contrôle et de maintenance sur les installations électriques,

- Des sécurités de coupure au niveau des différents broyeurs et compacteurs.

La sécurité des travailleurs :

Les bâtiments sont exploités en conformité avec les règles d'hygiène et de sécurité. En particulier, le personnel est formé à l'utilisation du matériel de sécurité mis en place dans les bâtiments.

Afin d’aborder l’idée de niveau de risque, autrement dit de criticité, chaque équipement ou installation du site Paprec Réseau – Agence Paprec Rhône-Alpes a été étudié et analysé en utilisant l’Analyse Préliminaire des Risques (APR).

Les échelles de gravité, de fréquence et de criticité utilisées, permettent de quantifier le niveau de risque associé à chacune des situations dangereuses identifiées. Les échelles sont présentées ci-après.

Elles sont issues de l’Arrêté Ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.

Probabilité d’occurrence (P)

| Echelle | E | D | C | B | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualitative | Possible mais extrêmement peu probable | Très improbable | Improbable | Probable | Courant |
|  | N’est pas impossible au vu des connaissances actuelles mais non rencontré au niveau mondial sur un très grand nombre d’années d’installations | S’est déjà produit dans ce secteur d’activité mais a fait l’objet de mesures correctives réduisant significativement sa probabilité | S’est déjà produit dans ce secteur d’activité ou dans ce type d’organisation au niveau mondial, sans que les éventuelles corrections intervenues depuis apportent une garantie de réduction significative de sa probabilité | S’est déjà produit et/ou peut se reproduire pendant la durée de vie de l’installation | S’est produit sur le site considéré et/ou peut se produire à plusieurs reprises pendant la durée de vie de l’installation malgré d’éventuelles mesures correctrices |
| Quantitative (par unité et par an) | F < 10-5 | 10-4 > F > 10-5 | 10-3 > F > 10-4 | 10-2 > F > 10-3 | F > 10-2 |

Gravité des conséquences (G)

Echelle de gravité des conséquences humaines (niveaux croissants de H1 à H5)

| Niveau de gravité | Zone délimitée par le seuil des effets létaux significatifs | Zone délimitée par le seuil des effets létaux | Zone délimitée par le seuil des effets irréversibles sur la vie humaine |
| --- | --- | --- | --- |
| H5. Désastreux | Plus de 10 personnes exposées (1) | Plus de 100 personnes exposées | Plus de 1 000 personnes exposées |
| H4. Catastrophique | Moins de 10 personnes exposées | Entre 10 et 100 personnes exposées | Entre 100 et 1 000 personnes exposées |
| H3. Important | Au plus 1 personne exposée | Entre 1 et 10 personnes exposées | Entre 10 et 100 personnes exposées |
| H2. Sérieux | Aucune personne exposée | Au plus 1 personne exposée | Moins de 10 personnes exposées |
| H1. Modéré | Pas de zone de létalité hors établissement | Présence humaine exposée à des effets irréversibles inférieure à « une personne » |
| (1) Personnes exposées : personnes exposées à l’extérieur des limites du site, en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes contre certains effets et la possibilité de mise à l’abri des personnes en cas d’occurrence d’un phénomène dangereux si la cinétique de ce dernier et de la propagation de ses effets le permettent. |

| A – Zones de tri et de stockage des déchets |
| --- |
| Situation dangereuse | Causes | Conséquences | P | G | Prévention | Protection/Intervention | P’ | G’ | Scénario retenu | Cinétique |
| A1. Incendie au niveau du stockage des déchets | Source d'allumage (cigarette, travaux par points chauds, foudre...) Malveillance Défaillance électrique (court-circuit) Départ de feu sur un camion | Rayonnement thermique Fumées d’incendie Risque de propagation au reste des bâtiments Pollution du milieu naturel par les eaux d’extinction incendie | B | 3 | Interdiction de fumer dans les locaux. Contrôle périodique des installations électriques par un organisme agréé (application des articles 12 et 13 de la circulaire du 4/02/1987). Les travaux par points chauds font l'objet d'un permis feu avec contrôle après travaux. Espacement des ilots de stockage. Présence de personnel Pas de voisinage sensible Gardiennage | Les issues de secours piétons sont placées de part et d’autre des bâtiments. Les issues sont équipées de barre anti-panique et sont fermées en conditions normales. Personnel d'exploitation formé à la mise en œuvre et au maniement des moyens de secours. Des extincteurs sont présents dans les bâtiments. Des RIA sont installées sur le site. Le désenfumage des bâtiments n°1, 2, et 4 est assuré par des exutoires de fumées. Les manettes d’ouverture manuelle sont reportées à proximité des issues. 2 poteaux incendie publique sont implantés à proximité du site. | C | 1 | Incendie des ilots de stockage (flux thermiques) | Lente |
| A2. Incendie pendant les opérations de tri | Source d'allumage (cigarette, travaux par points chauds, foudre...) Malveillance Défaillance électrique (court-circuit) Départ de feu sur un camion | Rayonnement thermique Fumées d’incendie Risque de propagation au reste des bâtiments | C | 2 | Interdiction de fumer dans les locaux. Contrôle périodique des installations électriques par un organisme agréé (application des articles 12 et 13 de la circulaire du 4/02/1987). Les travaux par points chauds font l'objet d'un permis feu avec contrôle après travaux. Espacement des ilots de stockage. Présence de personnel Pas de voisinage sensible Gardiennage | Les issues de secours piétons sont placées de part et d’autre des bâtiments. Les issues sont équipées de barre anti-panique et sont fermées en conditions normales. Personnel d'exploitation formé à la mise en œuvre et au maniement des moyens de secours. Des extincteurs sont présents dans les bâtiments. Des RIA sont installées sur le site. Le désenfumage des bâtiments n°1, 2, et 4 est assuré par des exutoires de fumées. Les manettes d’ouverture manuelle sont reportées à proximité des issues. 2 poteaux incendie publique sont implantés à proximité du site. | D | 2 | Scénario non retenu | Lente |
| A3. Entraînement de produits (imbrûlés,…) par les eaux d’extinction | Incendie | Pollution des eaux et /ou du sol par les eaux d’extinction d’incendie | - | - | Ensembles des mesures prises pour limiter le développement et les conséquences d’un incendie. Dallage au sol | Mise en place d’un dispositif d’isolement du réseau eaux pluviales en cas d’incendie (vanne de coupure). | - | - | Scénario non retenu | Lente |

Scénarii étudiés :

Dans le cadre de cette étude, les scénarii pris en compte sont les suivants :

- Scénario n° 1 : Incendie généralisé du bâtiment 1 : (ilots 14, 15, 16, 19, 20, 21), papiers/cartons ;

- Scénario n° 2 : Incendie généralisé du bâtiment 2 (ilots n°2 à 11)), essentiellement papiers/cartons et déchets non dangereux en mélanges ;

- Scénario n° 3 : Incendie généralisé du bâtiment 3  (ilots n°12-13-17-18), essentiellement bois ;

- Scénario n° 4 : Incendie généralisé du bâtiment 4 (ilots n°23-24-28), papiers ;

- Scénario n° 5 : Incendie généralisé des ilots 25-26-27, papiers ;

- Scénario n° 6 : Incendie de l’ilot 29, plastiques ;

- Scénario n° 7 : Incendie de l’ilot 30, déchets de chantiers.

| Matières Papier/Carton.bois. ferraille/… | N° Ilot | Dimensions | Surface (m²) | Hauteur (m) | Volume (m3) | Densité (T/m3) | Tonnage (T) | tonnages arrondis | Conditionnement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plastiques | 1 | 13x31 | 403 | 4,4 | 1 773 | 0,50 | 886,60 | 887 | balles |
| DU | 2 | 2,2x6 | 13 | 2,2 | 30 | 0,20 | 6,00 | 6 | bennes |
| papier | 3 | 2,2x6 | 13 | 2,2 | 30 | 0,23 | 6,90 | 7 | bennes |
| papier | 4 | 2,2x6 | 13 | 2,2 | 30 | 0,23 | 6,90 | 7 | bennes |
| Plastiques | 5 | 2,2x6 | 13 | 2,2 | 30 | 0,20 | 6,00 | 6 | bennes |
| carton | 6 | 2,2x6 | 13 | 2,2 | 30 | 0,17 | 5,10 | 5 | bennes |
| carton | 7 | 2,2x6 | 13 | 2,2 | 30 | 0,17 | 5,10 | 5 | bennes |
| Papier/Carton | 8 | 25x10 | 250 | 4,4 | 1 100 | 1,10 | 1210,00 | 1210 | balles |
| Papier/Carton | 8bis | 12x10 | 120 | 4,4 | 528 | 1,10 | 580,80 | 581 | balles |
| DU | 9 | 10x10 | 100 | 4 | 400 | 0,20 | 80,00 | 80 | vrac |
| Collecte sélective | 10 | 30x8 | 240 | 4 | 960 | 0,17 | 163,20 | 163 | vrac |
| DIB+bois à trier | 11 | 25x10 | 250 | 4 | 1 000 | 0,17 | 170,00 | 170 | vrac |
| Bois à broyer | 12 | 21x31 | 651 | 5 | 3 255 | 0,13 | 423,15 | 423 | vrac |
| Bois broyé | 13 | 27x25 | 675 | 5 | 3 375 | 0,22 | 742,50 | 743 | vrac |
| Papier/Carton | 14 | 26x18,5 | 481 | 4,4 | 2 116 | 1,10 | 2328,04 | 2328 | balles |
| Papier/Carton | 15 | 25x15 | 375 | 4,4 | 1 650 | 1,10 | 1815,00 | 1815 | balles |
| Papier/Carton | 16 | 30x10 | 360 | 4 | 960 | 0,20 | 192,00 | 192 | vrac |
| Papier/Carton | 17 | 11x15 | 165 | 0,9 | 149 | 0,20 | 29,70 | 30 | vrac |
| OU |
| Plastiques | 17 | 11x15 | 165 | 0,9 | 149 | 0,03 | 4,46 | 5 | vrac |
| Papier/Carton | 18 | 8x8,3 | 66 | 0,9 | 59 | 0,20 | 11,88 | 12 | vrac |
| OU |
| Plastiques | 18 | 8x8,3 | 66 | 0,9 | 59 | 0,03 | 1,78 | 2 | vrac |
| Papier | 19 | 20x20 | 400 | 4 | 1 600 | 0,20 | 320,00 | 320 | vrac |
| Papier | 20 | 25x13 | 325 | 4 | 1 296 | 0,20 | 259,20 | 260 | vrac |
| Papier | 21 | 33x17 | 561 | 4 | 2 244 | 0,20 | 448,80 | 449 | vrac |
| Ferraille | 22 | 2,2x12 | 26 | 2,2 | 58 | 0,07 | 4,06 | 4 | bennes issue du tri |
| Plastiques | 29 | 6,6x6 | 40 | 2,2 | 87 | 0,06 | 5,23 | 6 | 3 bennes 30 m3 |
| Déchets de chantiers/encombrants | 30 | 17,6x6 | 106 | 1,2 | 127 | 0,30 | 38,16 | 38 | 8 bennes de 15m3 de déchets de chantiers en transit |
| Ferraille | 31 | 17,6x6 | 106 | 2,2 | 233 | 0,07 | 16,32 | 17 | bennes en transit |
| Gravats | 32 | 12x2,2 | 26 | 0,8 | 21 | 0,60 | 12,60 | 12 | bennes |
| papier | 23 | 27x7,5 | 203 | 6 | 1 218 | 0,25 | 304,50 | 305 | vrac/palettes |
| papier | 24 | 10,5x6 | 63 | 6 | 378 | 0,25 | 94,50 | 95 | vrac/palettes |
| papier | 25 | 2,5x6 | 15 | 2,2 | 30 | 0,17 | 5,10 | 5 | compacteur |
| papier | 26 | 2,5x6 | 15 | 2,2 | 30 | 0,17 | 5,10 | 5 | compacteur |
| papier | 27 | 2,5x6 | 15 | 2,2 | 30 | 0,17 | 5,10 | 5 | compacteur |
| papier | 28 | 7,5x7,5 | 56 | 6 | 336 | 0,10 | entre 5 et 10t | entre 5 et 10t | collecteurs sécurisés |

Afin de vérifier les conséquences d’un éventuel incendie sur le site, nous avons choisi de modéliser et de déterminer les zones de dangers d’un éventuel incendie sur les ilots de stockage de matières combustibles.

Les scenarii des différents incendies montrent que les flux de 5 et 8 kW/m² restent à l’intérieur des limites de propriétés du site, et qu’il n’y a pas d’effets dominos sur d’autres stockages.

Le flux de 3 kW/m² sort des limites de propriétés pour certains scénarios, mais sans toucher aucun bâtiment.

Le tracé des flux thermiques avec la prise en compte des mesures de prévention et de protection est présenté sur les pages suivantes.

Scénario n°1

Flux de 3 kW/m²                  		Flux de 5 kW/m²                       Flux de 8 kW/m²

Le flux de 8 kW/m² ne touche pas de stockage. Il n’y a donc pas d’effets domino, grâce à la présence de murs coupe-feu existants.

Les flux de 8 kW/m², 5 kW/m² et 3 kW/m² ne sortent pas des limites de propriétés.

Scénario n°2

Flux de 3 kW/m²                  		Flux de 5 kW/m²                       Flux de 8 kW/m²

Le flux de 8 kW/m² ne touche pas de stockage. Il n’y a donc pas d’effets domino, grâce à la présence de murs coupe-feu existants.

Les flux de 8 kW/m² et 5 kW/m² ne sortent pas des limites de propriétés.

Le flux de 3 kW/m² sort des limites de propriété mais ne touche aucun bâtiment voisin.

Scénario n°3

Flux de 3 kW/m²	                  Flux de 5 kW/m²                       Flux de 8 kW/m²

Le flux de 8 kW/m² ne touche pas de stockage. Il n’y a donc pas d’effets domino, grâce à la présence de murs coupe-feu existants.

Les flux de 8 kW/m² et 5 kW/m² ne sortent pas des limites de propriétés.

Le flux de 3 kW/m² sort des limites de propriété mais ne touche aucun bâtiment voisin.

Scénario n°4

Flux de 3 kW/m²                  Flux de 5 kW/m²                       Flux de 8 kW/m²

Le flux de 8 kW/m² ne touche pas de stockage. Il n’y a donc pas d’effets domino, grâce à la présence de murs coupe-feu existants.

Les flux de 8 kW/m² et 5 kW/m² ne sortent pas des limites de propriétés, grâce à la présence d’un mur coupe feu existant (côté sud du bâtiment) et à la présence, coté nord du bâtiment, d’un autre mur coupe feu de 3 m de haut et 15 m de longueur qui sera mis en place dans le cadre du projet.

Le flux de 3 kW/m² sort des limites de propriété mais ne touche aucun bâtiment voisin.

Scénario n°5

Flux de 3 kW/m²                          Flux de 5 kW/m²                       Flux de 8 kW/m²

Le flux de 8 kW/m² ne touche pas de stockage. Il n’y a donc pas d’effets domino, grâce à la présence de murs coupe-feu existants.

Les flux de 8 kW/m² et 5 kW/m² ne sortent pas des limites de propriétés.

Le flux de 3 kW/m² sort des limites de propriété mais ne touche aucun bâtiment voisin.

Scénario n°6

Flux de 3 kW/m²                          Flux de 5 kW/m²                       Flux de 8 kW/m²

Le flux de 8 kW/m² ne touche pas de stockage. Il n’y a donc pas d’effets domino, grâce à la présence de murs coupe-feu existants.

Les flux de 8 kW/m² et 5 kW/m² ne sortent pas des limites de propriétés, grâce à la présence d’un mur coupe feu de 4 m de haut et 10 m de longueur qui sera mis en place dans le cadre du projet.

Le flux de 3 kW/m² sort légèrement des limites de propriété.

Scénario n°7

Flux de 3 kW/m²                          Flux de 5 kW/m²                       Flux de 8 kW/m²

Le flux de 8 kW/m² ne touche pas de stockage. Il n’y a donc pas d’effets domino, grâce à la présence de murs coupe-feu existants.

Les flux de 8 kW/m², 5 kW/m² et 3 kW/m² ne sortent pas des limites de propriétés.

# Remise en état du site en fin de vie

Conformément aux articles R512-39-1 à R512-39-6 du Code de l’Environnement, en cas de mise à l’arrêt définitif, Paprec Réseau – Agence Rhône-Alpes de Saint-Priest, notifiera au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci et il sera alors donné récépissé sans frais de cette notification.

Cette notification indiquera les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comporteront notamment :

- l’évacuation et l’élimination des déchets et produits dangereux éventuels

- les interdictions ou limitations d’accès au site

- la surveillance éventuelle des installations

- la suppression des risques incendie, explosion.

Le site sera laissé en l’état, propre et vidé. Les équipements présents seront démontés puis éliminés. Les locaux existants seront laissés en bon état pour une réutilisation industrielle éventuelle.

La société Paprec Réseau – Agence Rhône-Alpes à Saint Priest placera le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte à l’environnement humain et naturel, et qu’il soit compatible avec un usage artisanal ou industriel.

# Evaluation des risques sanitaires

L'ensemble des effets potentiels de l'établissement a été étudié dans l'étude d'impact, à savoir pour l'eau, pour l'air et les déchets. A ce titre, nous pouvons rappeler que :

- Les gaz d’échappement des véhicules légers et poids lourds en transit constituent la principale source d’émissions atmosphérique du site. Cette pollution atmosphérique n’est pas quantifiable par un point de rejet et un flux de pollution. Par ailleurs, comme cela a été vu dans la partie « Air » de l’étude d’impact, des mesures sont prises pour réduire au maximum ces émissions. De plus, la principale source d’émissions diffuses est issue de la route nationale RN 346 et de l’autoroute A43 ;

- Si l’audition est en danger à partir de 85 dB(A) d’exposition quotidienne, des niveaux inférieurs peuvent être fatigants ou apporter une gêne.

Le niveau sonore n’est pas de nature à engendrer de dangers chez les riverains. Les niveaux sonores mesurés en limite de propriété sont nettement inférieurs à 85 dB ;

- L’élimination des déchets est faite dans des installations classées pour la protection de l’environnement. La garantie donnée par les exploitants est que ces installations sont soumises au respect des normes de rejet et sont sous surveillance de l’administration ; il n’existe donc pas d’impact sanitaire lié aux déchets sur les populations avoisinantes du site.

- Les eaux issues de l’aire de lavage sont traitées par un séparateur à hydrocarbures avant d’être dirigées vers le réseau d’assainissement communautaire. Une autorisation de déversement a été accordée en 2009 par le Grand Lyon ;

- Les eaux pluviales issues des voiries subiront un prétraitement avant rejet dans le réseau communal de la commune ;

- Les eaux polluées en cas de d’incendie seront retenue sur le site par les systèmes de rétention (vanne d’isolement sur les réseaux) ;

- Toute fuite de produits chimiques sera retenue par les rétentions individuelles ou collectives mises en place ;

- les eaux usées domestiques (sanitaires) sont dirigées vers la station d’épuration de la commune de Saint Fons afin d’y être traitées ou bien pour les locaux sociaux, elles subiront un traitement par un assainissement non collectif pour être ensuite rejetées dans le Rhône.

# CONCLUSION

Le centre de tri est installé sur les communes de Saint-Priest et de Chassieu, dans la zone industrielle Mi-Plaine, dont la vocation à recevoir ce type d'installation est prévue, et les infrastructures y sont adaptées.

Compte tenu des moyens mis en place sur les bâtiments et qui sont prévus pour son exploitation, les impacts résiduels sont limités à une légère augmentation inévitable de la circulation des camions.

L'aspect environnemental n'est cependant pas négligé, avec maîtrise des nuisances potentielles (broyeurs à l’intérieur des bâtiments), et une bonne gestion de l’eau (séparateurs hydrocarbures, vanne de sectionnement).

Par ailleurs, le risque incendie a été bien intégré avec des moyens de prévention et de secours adaptés (murs coupe-feu).

# Text boxes

Limites de propriétés

N

N

N

Paprec Réseau – Agence Rhône-Alpes de St-Priest

Verdolini

Limites de propriétés

Mur coupe feu existant 6 m de hauteur sur la longueur du bâtiment

Eiffage

Meubles BM

Paprec Réseau – Agence Rhône-Alpes de Chassieu

Mur coupe feu existant 2.5 m

Mur coupe feu existant 2.5 m

Mur coupe feu existant 3.8 m

Mur coupe feu existant 2.5 m

Mur coupe feu existant 2.5 m

Mur coupe feu à mettre en place de 3 m de hauteur sur 15m de longueur

Limites de propriétés

Mur coupe feu existant 2.5 m

D

F – G – K

Mur coupe feu existant 2.5 m

Mur coupe feu existant 3.8 m

C

N

Limites de propriétés

Limites de propriétés

Limites de propriétés

Mur coupe feu existant 3.8 m

N

N

Limites de propriétés

N

H – I

A – B

A – B

A

J

A – B

A – C

Localisation des rubriques ICPE :

Soumises à autorisation

A : 2714

B : 2791

Soumises à déclaration

C : 2713

D : 2716

Non classées

F : 1220

G : 1412

H : 1432

I : 1435

J : 2715

K : 2930

Bâtiment 5

Bâtiment 4

Bâtiment 3

Bâtiment 2

Bâtiment 1

Bâtiment n°2

Bâtiment n°1

Bâtiment n°3

Bâtiment n°4

Bâtiment n°5

Bâtiment « Corbeille bleue » intégré au présent dossier d’autorisation

Paprec Réseau – Agence  Paprec Rhône-Alpes  de Chassieu (hors périmètre)

Paprec Réseau – Agence Paprec Rhône-Alpes de

St-Priest (périmètre de la demande d’autorisation)

Nationale 346